## Slide 1: Mobility Product Update Part2
Enterprise Network Systems Engineering
July, 2016
Mika Suzuki

## Slide 2: Agenda
屋外向けアクセスポイント新製品
CMX on-premise アップデート
Prime Infrastructure for Wireless アップデート
IOS-XE for Wireless アップデート

## Slide 3: 屋外向けアクセスポイント新製品

## Slide 4: Cisco Aironet 屋外向けアクセスポイント
価格
スループット
スループットは 5GHz を記載。
4x4:4:4などの表記について
送信アンテナx受信アンテナ:SU-MIMOのストリーム数:MU-MIMOのストリーム数
1530
802.11n
300Mbps
100clients/radio
3x3:3 (2.4GHz)
2x3:2 (5GHz)
1GEthx1
Centralized, FlexConnect, Mesh,
Autonomous
Flexible Antenna Ports
I型番（アンテナ内蔵）
E型番（アンテナ外付け）
1570
802.11ac wave 1
1.3Gbps
200clients/radio
4x4:3
1GEthx2
Centralized, FlexConnect, Mesh, Autonomous
Flexible Antenna Ports
CleanAir 80 MHz
ClientLink 3.0
PoE Out (802.3at:EAC型番のみ）
DOCSIS 3.0, 24x8（IC型番のみ）
SFP（Fiber)
IC型番（アンテナ内蔵＆ケーブルモデム内蔵）
EAC型番（アンテナ外付け）
1560
802.11ac wave 2
MU-MIMO
200clients/radio
3x3:3-1.3Gbps (I型番）
2x2:2-867Mbps (E/D/PS型番）
1GEthx1
Centralized, FlexConnect, Mesh,
Mobility Express
Flexible Antenna Ports
CleanAir 80 MHz
ClientLink 4.0
SFP（Fiber/Copper/EPON or GPON)
I型番（オムニアンテナ内蔵）
E型番（アンテナ外付け）
D型番（指向性アンテナ内蔵）
PS型番（4.9GHz対応）
New
日本向けFCS
AP1562I/E/D （2016年11月予定）
AP1562PS （2017年3月予定）

## Slide 5: Cisco Aironet 1560シリーズアクセスポイント
Cisco Aironet® 1560 Series
  AP1530の進化系
  同じくらいの小型サイズ、軽量、低価格
  802.11ac Wave 2対応屋外向けアクセスポイント
  オムニアンテナ内蔵タイプ (1562I)
  アンテナ外付けタイプ (1562E)
  新しい 指向性アンテナ内蔵タイプ(1562D)
  新しい 4.9 GHz対応タイプ (1562PS)
Cisco Live US Las Vegas (2016年7月11日～14日）で発表予定
サイズ：23cmx17cmx10cm
重さ：2.5kg
New
４タイプでリリース予定

## Slide 6: 共通の特徴
Cisco Aironet® 1560 Series
  802.11ac Wave 2
  CleanAir 80MHz
  ClientLink 4.0
  Local / Flexconnect / Mesh / Mobility Express
  屋外環境向けの仕様：IP67、温度 -40 ～ +65°C
  SFP 対応タイプ
    LX(SM)/SX(MM)/1000Base-T(copper)/EPON/GPON
802.11ac Wave 2 屋外向けアクセスポイント
New

## Slide 7: オムニアンテナ内蔵タイプ：AP1562I
Cisco Aironet® 1560 Series
3x3 with 3 spatial streams
DC またはUPoE 給電
      屋外仕様の AC/DC power adapter、屋外仕様のパワーインジェクターを提供予定
      屋内仕様のパワーインジェクター（AIR-PWRINJ6=）
      PoE+ (802.3at) 給電の場合に2x3:2
内蔵のオムニアンテナ
      7 dBi (2.4 GHz) 、4 dBi (5 GHz)
      幅広いカバレッジエリア
想定使用用途:
    一般的な屋外カバレッジエリアまたはホットスポット
802.11ac Wave 2 屋外向けアクセスポイント
New

## Slide 8: アンテナ外付けタイプ：AP1562E
Cisco Aironet® 1560 Series
2x2 with 2 spatial streams
DC または PoE+(802.3at) 給電
  屋外仕様の AC/DC power adapter、屋外仕様のパワーインジェクターを提供予定
  屋内仕様のパワーインジェクター（AIR-PWRINJ6=）
外付けアンテナ
  Flexible Antenna Portで single band または dual band アンテナに対応
  AP1530/AP1570の既存アンテナに対応
想定使用用途:
  幅広い屋外カバレッジエリアまたはホットスポット
802.11ac Wave 2 屋外向けアクセスポイント
New

## Slide 9: 指向性アンテナ内蔵タイプ：AP1562D
Cisco Aironet® 1560 Series
2x2 with 2 spatial streams
DC または PoE+ (802.3at) 給電
  屋外仕様の AC/DC power adapter、屋外仕様のパワーインジェクターを提供予定
  屋内仕様のパワーインジェクター（AIR-PWRINJ6=）
内蔵の指向性アンテナ
  9 dBi (2.4 GHz) 、10 dBi (5 GHz)
想定使用用途:
  屋外の端末high-density環境
  Point-To-Point ブリッジング
802.11ac Wave 2 屋外向けアクセスポイント
日本向けもリリース予定
New

## Slide 10: 4.9GHz対応タイプ：AP1562PS
Cisco Aironet® 1560 Series
2x2 with 2 spatial streams
  2.4 GHz /4.9 GHz radios
DC または PoE+ (802.3at) 給電
        屋外仕様の AC/DC power adapter、屋外仕様のパワーインジェクターを提供予定
        屋内仕様のパワーインジェクター（AIR-PWRINJ6=）
外付けアンテナ
        Flexible Antenna Port で single band または dual band アンテナに対応
        AP1530/AP1570の既存アンテナに対応
想定使用用途:
    4.9GHzを必要とするカスタマー (地方自治体防災無線、5.6GHzのレーダーを避けたい、等)
802.11ac Wave 2 屋外向けアクセスポイント
日本向けもリリース予定
New
New

## Slide 11
Cisco屋外AP | 1532I | 1532E | 1562I | 1562D | 1562E | 1562PS | 1572EAC | 1572IC
Type | 802.11n | 802.11n | 802.11ac W2 | 802.11ac W2 | 802.11ac W2 | 802.11ac W2 | 802.11ac W1 | 802.11ac W1
Radios | 2.4G: 3x3:3 5G: 2x3:2 | 2.4G: 2x2:2 5G: 2x2:2 | 2.4G: 3x3:3 5G: 3x3:3 | 2.4G: 2x2:2 5G: 2x2:2 | 2.4G: 2x2:2 5G: 2x2:2 | 2.4G: 2x2:2 4.9G: 2x2:2 | 2.4G: 4x4:3 5G: 4x4:3 | 2.4G: 4x4:3 5G: 4x4:3
アンテナ | 内蔵オムニ | Flexible Antenna Port (dual or single band) | 内蔵オムニ | 内蔵指向性 | Flexible Antenna Port (dual or single band) | Flexible Antenna Port (dual or single band) | Flexible Antenna Port (dual or single band) | 内蔵オムニ
SFP Port |  |  | n | n | n | n | n | n
PoE out |  |  |  |  |  |  | n | 
ケーブルモデム |  |  |  |  |  |  |  | n
給電オプション | UPoE/3at 24-57 VDC | PoE (802.3at) 24-57 VDC | UPoE/802.3at 48 VDC | PoE+ (802.3at) 48 VDC | PoE+ (802.3at) 48 VDC | PoE+ (802.3at) 48 VDC | AC, 12 VDC, PoE | 40-90V cable plant 12VDC
Data rate (2.4/5G) Mbps | 216 / 300 | 144 / 300 | 216 / 1300 | 144 / 867 | 144 / 867 | 144 / 867 | 216 / 1300 | 216 / 1300
Clients per radio | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
CleanAir |  |  | n | n | n | n | n | n
ClientLink |  |  | n | n | n | n | n | n
BandSelect | n | n | n | n | n | n | n | n
FlexConnect | n | n | n | n | n | n | n | n
Wireless mesh | n | n | n | n | n | n | n | n
温度 °C | -30 to 65 | -30 to 65 | -40 to 65 | -40 to 65 | -40 to 65 | -40 to 65 | -40 to 65 | -40 to 65
Flexible Antenna Port (dual or single band) = アンテナ外付け

## Slide 12: AP1560 動作モード別ソフトウェア対応予定
動作モード | AP 1562 I/E/D | AP 1562PS
Centralized | 8.3 MR1 (2016年9月予定) | 8.5 (2017年3月予定)
Flexconnect | 8.3 MR1 (2016年9月予定) | 8.5 (2017年3月予定)
Mobility Express | 8.3 MR1 (2016年9月予定) | 8.5 (2017年3月予定)
Bridge Mode (Mesh) | 8.4 (2016年12月予定) | 8.5 (2017年3月予定)
  ・Autonomousの対応予定はありません。
  ・AP1562 I/E/D は2016年秋、AP1562PS は2017年春のリリース予定です（詳細次ページ）。

## Slide 13: AP1560 日本向けリリーススケジュール
1562 I / E / D | Orderability予定 | FCS予定
Japan | 2016年11月 | 2016年11月
1562 PS | Orderability予定 | FCS予定
Japan | 2017年1月 | 2017年3月
グローバルでのFCSは、
-AP1562I/E/D : 2016年9月予定
-AP1562PS : 2017年3月予定
日本向けのFCSは、
-AP1562I/E/D : 2016年11月予定
-AP1562PS : 2017年3月予定
※技適取得の関係でグローバルよりリリースが遅れます。

## Slide 14: 参考資料
Cisco Aironet 1560 Series Outdoor Access Points Data Sheet
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1560-series/datasheet-c78-737416.html
Cisco Aironet 1560 Series Outdoor Access Points Ordering Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1560-series/guide-c07-737428.html

## Slide 15: CMX on-premise アップデート

## Slide 16: 振り返り：CMX10.x 構成機器 全体図
デバイス管理
クライアントの 電波検出
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
CAPWAP
Wireless Clients
NMSP over SSL
NMSP over SSL
外部 アプリケーション サーバ
HTTPS
SNMP
SNMP
SOAP/XML over HTTP/HTTPS
位置情報を利用
PI
WLC
AP
デバイス位置のマップ表示、 及び、統計情報
HTTPS
位置測位
スマホ等アプリ連携
REST API
or
CMX notification (http POST)
ネットワーク管理・可視化
※CMX10.xよりPIとCMXは別々に動作します。（PIでのCMX10.xの登録なし。）ただし、CMX10.xはフロアマップをPIから手動で同期/インポートします。

## Slide 17: 振り返り：CMX or MSE?
Version10.0 から呼び名が変更になりました プラットフォーム ＝ MSE ソフトウェア ＝ CMX
例） 「CMX10.x は MSE3365、vMSE の上で動作するソフトウェア」です
ソフトウェア：MSE8.0
アプライアンス: MSE
ソフトウェア：CMX10.x
アプライアンス：MSE

## Slide 18: 振り返り：Cisco CMX 10.x 機能概要
プレゼンスとロケーション検知
ビジビリティ (Wi-Fi, BLE)
簡単 Wi-Fi ログイン, カスタム/ソーシャル
ゾーンごとのカスタムスプラッシュページ
サイト上のビックデータ解析
モバイルアプリエンゲージ用データ
検知(Detect)
コネクト(Connect)
エンゲージ(Engage)
プレゼンス
(PRESENCE)
ロケーション
(LOCATION)
ソーシャル
(SOCIAL)
分析(ANALYTICS)
Notes: ロケーションとの違いを明確に話す

## Slide 19: CMX 10.x 概要ロードマップ
Hyperlocation*1（10.2.1)
FastLocate (Local Mode)
Presence Analytics
CMX Custom Guest Portal
CMX Facebook WiFi
CleanAir（10.2.2)
HA/Cluster
Data privacy
Auto map sync from PI
(PI3.2予定）
Location
CMX Analytics
CMX Connect
Location & Analytics API
BLE Visibility
Manual map sync
CleanAir
Location
Location API
CMX Analytics
CMX Connect
WIPS
CMX 10.1
10.1.0
10.1.1
10.1.2
CMX 10.2
10.2.0
10.2.1
10.2.2
10.2.3 (Q4 CY2016予定)
CMX 10.3
(Q1 CY2017予定)
MSE 8.0
機能移行＋新機能
*1 Hyperlocation セキュリティモジュールの
モニタリングとしての使用:
PI 2.2/WLC 8.1MR1/MSE 8.0MR1 にて
既にサポート
*2 CMX10.xとWIPS10.xは別々のソフトウェアに
なります。
Bug Fixes Only
機能移行＋新機能
Rogue dashboard with
CleanAir
WIPS
WIPS 10.2*2
(Q1 CY2017予定）
機能移行＋新機能
リリース済
リリース済

## Slide 20: CMX 10.2/10.3ロードマップ
10.2.2
MDリリース（安定バージョン）
Hyperlocation 安定バージョン
CleanAir
その他新機能（詳細次ページ）
10.2.3
10.3
SSID filtering
Zone based accuracy reports
Hyperlocation ease of orientation
Geo-fencing
Native inclusion/exclusion zone
Data privacy
HA/Cluster
Device tagging
Auto map sync from PI (PI3.2予定）
CMX10.2.2はMDリリースで、10.xバージョンの様々な不具合修正が入っています。
Hyperlocationを使う場合の安定バージョンとしても開発側から推奨されています。
Bug fixes only
10.2.0/10.2.1
Presence Analytics (10.2.0)
Social Analytics (10.2.0)
CMX Custom Guest Portal (10.2.0)
CMX Facebook WiFi (10.2.0)
Hyperlocation (10.2.1)
FastLocate (10.2.1)
リリース済
リリース済
Q4 CY2016予定
Q1 CY2017予定

## Slide 21: CMX 10.2.2 – 新機能詳細
  Hyperlocation Troubleshooting Tool
  CleanAir（リアルタイムマップで干渉源を表示）
  CMX Connectとホテル業界で使われているPMS(Property Management System)※ の連携
  空港向けの設定（airport vertical）を使うことで、Average Dwell Time（平均滞在時間）の代わりに
  Queue Time（待ち時間） のAnalytics Widgetが使用可能
  AnalyticsレポートをExcel または PDFでエクスポート
※PMS(Property Management System)とはホテル業界でよく使われている宿泊部門の管理システムの総称。予約管理、精算、顧客管理を行う。

## Slide 22: Hyperlocation Troubleshooting Tool
CMX10.2.2 からHyperlocation Troubleshooting Toolが追加されました。
  Hyperlocationを使う際にWLC、アクセスポイント、CMXの設定をチェックするためのツール
  １度に2 AP#、6 WLC# 、16 CMX のパラメーターや設定を確認できる
  ツールを使う前に必要な事前準備
  １．HyperlocationモジュールとアンテナがインストールされているAPをbuilding/floor mapにアサインする
  ２．APとWLCのTelnetまたはSSHを有効にする
  # - CMXがAP、WLCに対してTelnetまたはSSHで設定を確認するため、AP、WLCの正しいユーザ情報が必要になります。
Hyperlocation Diagnostics
Detect & Locate ＞ Troubleshooting
1. Toolの対象となるbuilding/floorを選択

## Slide 23: Hyperlocation Troubleshooting Tool （続き）
2. Toolの対象となるWLC/APの正しいユーザ情報を入力
（CMXがAP、WLCに対してTelnetまたはSSHで設定を確認するため）
3. 入力したＡＰ、WLCのユーザ情報が正しいかどうかを確認
4. Run Diagnostics

## Slide 24: Hyperlocation Troubleshooting Tool （結果）
ユーザ情報が正しくない場合、設定チェックがされません。

## Slide 25: Hyperlocation Troubleshooting Tool で 確認できる項目
  ＜APの設定＞
    Check AP has correct FastPath configuration
    Check AP has CMX address configured
  ＜WLCの設定＞
    Check Hyperlocation enabled on WLC
    Check AP Radios are installed properly
    Check NMSP connection on WLC
    Check NTP configuration on wireless LAN controller
    Check CMX and wireless LAN controller time difference
    Check wireless LAN controller receiving Hyperlocation messages
  ＜CMXの設定＞
      Check Hyperlocation calculation is enabled on CMX
      Check WLC added to CMX
      Check NTP configuration on CMX
      Check map has Hyperlocation APs
      Check for missing Hyperlocation APs
      Check Hyperlocation APs exist on floor
      Check CMX receiving Hyperlocation messages
      Check AoA messages are increasing for access points
      Check RSSI messages are increasing for access points
      Check total AoA messages are increasing
      Check total RSSI messages are increasing
      Check for decoding errors
      Check Hyperlocation messages received by location service
      Check for dropping Hyperlocation messages
      Check AoA calculations are being done
      Check Hyperlocation channel scan configuration

## Slide 26: CleanAir （リアルタイムマップで干渉源を表示）
稲妻マークをクリックすると、
・非WiFi干渉源の位置を表示
・zone of impactを表示

## Slide 27: タイプ別の位置精度の相違
様々な顧客要件
PRESENCE
BASIC
LOCATION
ENHANCED
LOCATION
HYPERLOCATION
20m
7m
5m
1-3m
ゾーン単位での検知
RSSIベースの検知
最適化された更新
高度な位置精度
会場単位、
訪問者、滞在時間
ゾーン単位での
相関関係
サブゾーンレベルでのナビゲーション
機器の設置場所、 アセットマネジメント
最小１台のCisco AP
最小3台のAP、
フロアマップ必要
ＡＰを密集して設置、 FastLocateを有効
Hyperlocation moduleをインストールしたAP
位置の精度
位置の要件
使用用途
APの要件
Enhanced Locationは将来対応予定
（AP2800/AP3800)

## Slide 28: CMX10.x Tips based on 10.2.2
＜CMX10.xのフロアマップ＞
CMX10.xよりPIとMSEは別々に動作します。（PIでのCMX10.xの登録なし。）
CMX10.xと、PIで作成したフロアマップやPIに登録しているWLC情報を手動で同期させる必要があります。（CMX10.xのCLI/GUI使用）
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/102/cmx_config/b_cg_cmx102/getting_started_with_cisco_cmx.html#concept_48D1D73677E9492D9D2BA51EE81AD2AE
＜CleanAir機能＞
PIにMSE8.0を登録 PIとMSEは別々に動作（PIでのCMX10.xの登録なし）
→PIのフロアマップに干渉源、zone of impactを表示 →CMX10.2.2のActivity Mapに干渉源、zone of impactを表示

## Slide 29: CMX10.x Tips based on 10.2.2（続き）
＜Hyperlocation推奨バージョンの組み合わせ＞
Hyperlocationを使う際の推奨バージョンは、WLC8.3-CMX10.2.2-PI3.1MR。
＜インストール時の注意点＞
CMX10.2から初期インストール時にNode Typeを選択します。LocationとPresenceは、排他選択なので注意。
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/102/installation/guide/installation_guide/MSE_Installation_Using_Vsphere_Client.html
Locationを選択
→Detect & Locate, Analytics, Connect & Engage
Presenceを選択
→Presence & Analytics, Connect & Engage

## Slide 30: デモサイト＆参考資料
Digital Ready Network CMX dCloud Demo
  https://dcloud-sng-web-1.cisco.com/dCloud/drn.jsp
Cisco Connected Mobile Experiences Configuration Guide, Release 10.2
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/10-2/cmx_config/b_cg_cmx102.html

## Slide 31: Prime Infrastructure for Wireless アップデート

## Slide 32: PI3.1の前に3.0の振り返り
PI3.0の新機能
日本語対応！
EoXレポートの復活
コンプライアンス機能の追加
Customize Alarm(アラームの重要度の変更)
サイドバータイプのメニュー形式へ変更

## Slide 33: Prime Infrastructure ロードマップ
Q1 FY2017予定
Wireless
Maps enhanced
Config Groups – Phase 2
Aruba support
Routing
IWAN Monitoring
Platform
User Tracking
IPSLA
2016年4月
Wireless
AP Health Index
Config Groups – Phase 1
Wired - Switching
Instant Access Workflows
Network health Index
Wired - Routing
IWAN 2.2
PfR Monitoring – Phase 2
Platform
PnP Workflows Simplified
PI 3.2 (Maui)
PI 3.1
PI 3.1MR1
2016年7月予定
AP2800/AP3800 Support
2016年8月予定
WLC8.3. IOS-XE 16.3
AP1810 Support
Switching Endpoint config workflows
SDA Monitoring
リリース済
PI 3.1MR2

## Slide 34: Cisco Prime Infrastructure3.1での目玉
ユーザインタフェースの改善
ダッシュボードの追加 (一覧性向上)
Workflowの追加 (作業のシンプル化)
操作性の向上
3.1

## Slide 35: Prime Infrastructure 3.1 (2016年4月リリース)
AP Health Index
無線
スイッチ
ルータ
プラットフォーム
Network Health Dashboard
Geo Maps Views
IWAN 2.1 provisioning
*Configuration Compliance – Wireless extension
Monitoring – DMVPN/BGP
End Point config workflows
Rogue Management – Enhanced AutoSPT
Trustsec Provisioning workflows
*Configuration Groups – Config vs Audit
Instant Access deployment Workflows
Router Health Index
*VLAN Configuration
Client Troubleshooting – Syslog Viewer
Config templates for compliance audit
PfR Monitoring – Phase 2
* LMS Transition Features
APIC-EM
ZTD – AP/NfvOS
IWAN App Monitoring
NfV branch deployment
3.1

## Slide 36: Network Health AP Health
3.1

## Slide 37: Network Health/AP Health
ネットワーク全体の健康状態をカラーで簡単に把握できる画面が追加されました
3.1

## Slide 38
Quick Accessのフィルター
Severityの選択
Device Typeの選択
Applicationの確認
ネットワークの健康状態を簡単に確認可能
Dashboard ＞ Newtork Health
3.1

## Slide 39: 各サイトごとのNetwork Health Index
3.1

## Slide 40: 各フロアごとのNetwork Health Index
3.1

## Slide 41: AP Health Index
3.1
Channel Utilization（チャネル利用率）
Client Count（端末数）
Interface Utilization（インターフェースの利用率）
Interference Utilization（干渉源の利用率）
Noise（ノイズ）

## Slide 42: AP Health の詳細
AP Health の詳細:
Radio単位の (2.4 Hz と5 GHz)
Noise（ノイズ）
Client Count（端末数）
Interference（干渉源）
Channel Utilization（チャネル利用率）
3.1

## Slide 43: Client Troubleshooting Syslog Viewer
3.1

## Slide 44: Client Troubleshooting とSyslog Viewer
Quick Search UIの改善
Client Troubleshooting にSyslog情報が使えるようになりました
3.1

## Slide 45
3.1
Search UIの改善
45

## Slide 46
3.0まで
Client Troubleshooting画面

## Slide 47
3.0まで

## Slide 48: Client TroubleshootingにSyslogタブ追加
3.1
Syslog追加

## Slide 49: Syslogのフィルタークライテリア
logging levelの変更
デバイス数の変更
Ｓyslogの継続時間を30/60/90 秒から選択可能
3.1

## Slide 50
Alarm&MonitorからSyslogが独立し、
Monitor > Syslog Viewer
※対象はManaged Deviceのみ
3.1
3.0

## Slide 51
Syslog ViewerのLiveはその画面を開いている間に受信したSyslogを表示する機能
そのためトラブルシューティング向きの機能となっている
(HistoricはSyslogの履歴を表示)
3.1
CSV or PDFでのExportも可能

## Slide 52: PI3.1 サイジング
Feature | Express (VM) | Express Plus (VM) | Standard (VM) | Professional (VM) | Gen2 Appliance
Unified AP | 300 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000
Autonomomous AP | 300 | 500 | 1,500 | 2,500 | 3,000
Max WLC | 5 | 25 | 500 | 800 | 1,000
Max Wireless Clients | 4,000 | 30,000 | 75,000 | 150,000 | 200,000
Transient Clients※１ | 1,000 | 5,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000
Events (sustained) (events per second; includes syslogs, traps, and system events) | 100 | 100 | 300 | 500 | 1,000
Netflow (flows/sec) | 3,000 | 3,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000
Sites (location groups/bld/floor) | 200 | 500 | 2,500 | 2,500 | 2500
※１ Transient Clientsとはローミング中
またはAPからdisassociateまたはassociateして
いる最中の無線端末。
※２ PI3.1ではGen1 Applianceは
サポートされていません。
※３ PI3.0までと異なり、PI3.1ではGen2 Appliance
のスケールが一番大きい。
サイジング詳細は、下記を参照のこと
Cisco Prime Infrastructure 3.1 Quick
Start Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_
mgmt/prime/infrastructure/3-1/quickstart/
guide/cpi_qsg.html
3.1

## Slide 53: デモサイト＆参考資料
Cisco Prime Infrastructure 3.1 Wireless Planning Tool v1 dCloud Demo
https://dcloud-sng-web-1.cisco.com/dCloud/availableDemos.jsp
Cisco Prime Infrastructure 3.1 Administrator Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-1/administrator/guide/PIAdminBook.html
Cisco Prime Infrastructure 3.1 User Guide
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-1/user/guide/pi_ug.html

## Slide 54: IOS-XE for Wireless アップデート

## Slide 55: そもそもConverged Accessとは？
MOBILITY EXPRESS
単一サイト
分散型ネットワーク
ITの対応が制限されている
SP ホットスポット
FlexConnectで動作
AP上で動作するコントローラ機能
  11ac: 1850/1830
WAN
分散型ネットワークに最適
高拡張性
コントローラ
  8540 controller
  5520 controller
  他のCisco WLC
CONVERGED
CENTRALIZED
Campus LAN/
WAN
FLEX CONNECT
拠点
小規模ネットワーク
小規模キャンパス/拠点
大規模キャンパス
シンプルなキャンパス/拠点
有線・無線の一貫性
共通OS
コントローラ
  統合化された Cat3650/3850/Cat4500ESup 8E
コアまたはデータセンターにWLC設置
分散型エンタープライズ
コントローラ
  8540 controller
  5520 controller
  他のCisco WLC
Prime Infrastructure, Identity Service Engine, Connected Mobile eXperiences
Aironet アクセスポイント
  11ac Wave 1: 1700 / 2700 / 3700
  11ac Wave 2: 1850/1830/2800/3800
NEW
NEW
NEW
NEW
IOS-XE

## Slide 56: ものすごい昔の振り返り：AP対応数
Size of Mobility Domain
50
AP
100
AP
Catalyst 3850
Catalyst 3850
～3.7.0
IOS-XE 3.7.1E以降
50
AP
Catalyst 3650
Catalyst 3650
Catalyst 4500E
Catalyst 4500E
100
AP
Mobility Domain等の推奨数は変更なし
3
2
1
Mobility Domain 4000 Devices / 200 AP’s
Mobility Domain – > 7000 Devices / > 600 AP’s
Centralized Overlay
Number of Devices
Mobility Domain - Up to 2000 Devices / 100 AP’s
Max 1 x 3850 MC
MC
MA1
MA2
MA8
…
Max 2 x 3850 MC
MC
MA1
MA2
MA8
…
MC
MA1
MA2
MA8
…
MC
MA1
MA2
MA32
…
Mobility Domain 7000 Devices / 600 AP’s
5760 MC
MA3
MA4
MA5
50
AP
25
AP

## Slide 57
2HCY2014 | 1HCY2015 | 2HCY2015 | 1HCY2016 | 2HCY2016
3.7.0
3.7.1
3.6.1
3.6.3
3.6.2
3.7.2
Beni
XE 3.7.0/15.3(1)E
Amur
XE 3.6.0E/15.2(2)E
16.3
C3650
C3850
3.7.2 Feature
Parity
3.7.3 Feature
Parity
C3650 Mgig
C3650 12”
3850-48XS
Polaris XE 16.x
16.1
EM
ソフトウェアの移行ストラテジー
16.2
Plan
3.6.4
3.6.5
3.6.xE, 3.7.xE→Bug Fixes Only
16.x →AireOS機能のキャッチアップ、新機能追加
16.xに緩やかに移行していきます
3.7.3
3.7.4
SM

## Slide 58: 16.xのリリースポリシー
SM リビルド | EM リビルド
4つのリビルド（18か月メンテナンス） 最終リビルドは PSIRT のみ FCS後６か月でEoS | 9つのリビルド（44か月メンテナンス） 最終2つのリビルドは PSIRT のみ FCS後30か月でEoS
拡張メンテナンス (EM) および標準メンテナンス (SM)
毎年3つの機能リリース（2つのSMとその後の1つのEM）
16.x
SM
SM
SM
EM
SM
EM
16.2.0
16.1.0
16.4.0
16.3.0

## Slide 59: OSモジュラリティ
課題:
新しいAPの利用にはIOSのアップグレードが必要
サブパッケージの利点:
サブパッケージアップグレードにより検証時間を削減
新しい AP機能の展開がフルイメージアップグレードなしに実現可能
IOS-XE 16.2.1
WCM v.2.1
IOS XE – 16.2.1
IOS XE – 16.3.1
IOS XE – 16.x
New AP Launched
WCM v.2.1
Cisco AP
Catalyst 3850/3650
WCM v.2.2
WCMサブパッケージ
WCM v.2.2

## Slide 60: IOS-XE 16.x ロードマップ
IOS XE 16.2.1
16.2.2
IOS XE 16.1.1
16.1.2/16.1.3
リリース
IOS XE 16.4.1*
Q4CY2016
Hardware |  |  |  | 
Software Features / Services |  |  |  | 
Mobility |  | Hyperlocation Module Airtime Fairness BLE Support FastLocate (without Local Mode PRL) |  | 
Catalyst 3850/3650
Catalyst 3850-UPOE
Catalyst 3850-mGig
Catalyst 3850S-GE Fiber
Improved WebUI
COPP (MR release)
x.509v3 SSH Authentication
Independent WCM upgrade
AP1830/1850
WSM
RF Excellence (RxSOP, Wi-Fi interference, DBS, FlexDFS, Optimized Roaming
CMX 10.2 with FB Connect
3650 mini
3850 48-port 10G
予定
* Not yet Committed
REP (16.2.2)
VRRPv3
GLBP
Named Vlan
VRF aware Copy
LACP Fast-rate
PVRST+ Default
Dist. Stacking Phase-2
DNA SA -1.1
EMN/AVB
Next-Gen Mobility
EoGRE
MACSec XPN
Multicast VPN V4&V6
Promiscuous Trunks
Boot-time Optimization
AP2800/3800
BLE Beacon with Halo
FastLocate with PRL
Full AVC on New AP’s
Interoperability (PI 3.0, CMX 10.x, ISE2.x, APIC-EM Lync/Jabber)
RF-Profiles in CA Mode*
BFD
DNA SA Phase-1.0
Wired AVC Phase-2
ERSPAN
Distributed Stacking
IPv6 VACL
SGACL Logging
SGACL monitor mode
256-bit MACSec
Connected Lighting
MPLS L3 VPN
Multicast over GRE
FIPS/CC Certification*
Perfmon
NHRP (GRE only)
Programmability
Autonomic Networking
IOS XE 16.3.1
Q3CY2016
802.11ac Wave 2 Outdoor AP
Wireless Service Assurance
予定
リリース

## Slide 61: 参考資料
Release Notes for Cisco Catalyst 3850 Series Switch, Cisco IOS XE Denali 16.2.x
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-2/release_notes/ol-16-2-3850.html

## Slide 62: まとめ
屋外向けアクセスポイント新製品 → AP1560
CMX on-premise アップデート → CMX10.2.2
Prime Infrastructure for Wireless アップデート → PI3.1
IOS-XE for Wireless アップデート → IOS-XE 16.x roadmap
日本向けFCS
AP1562I/E/D （2016年11月予定）
AP1562PS （2017年3月予定）