## Slide 1: Cisco Catalyst 2960L Bluetooth コンソール接続手順
シスコシステムズ合同会社
2017 年11 月

## Slide 2: 前提
Bluetooth 接続する場合は IOSを 15.2(2)E2 以上にする必要があります
Bluetoothドングルを用意する必要があります
USB 2.0
Bluetooth バージョン 4.1

## Slide 3: 大まかな手順
スイッチのUSB ポートにUSB ドングルを刺す
スイッチにて設定
・DHCP 設定
・Interface bluetooth 0に IP アドレス設定
・enable password(secret)設定
・line vty設定
PC にてBluetooth 設定
・スイッチとPC をBluetooth でペアリング
コンソール or WebGUI でアクセス

## Slide 4: スイッチ側での設定－１
Bluetooth ドングルをスイッチのUSB ポートへ接続
PC をスイッチをコンソール接続
←この時点では Bluetooth が表示されない

## Slide 5: スイッチ側での設定－2
DHCP 設定
Switch(config)#ip dhcp pool Bluetooth_pool
Switch(dhcp-config)#network 172.16.0.0 255.255.255.0
Switch(dhcp-config)#default-router 172.16.0.1

## Slide 6: スイッチ側での設定－ 3
Switch(config)#int bluetooth 0
Switch(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
← Bluetooth0 が表示される

## Slide 7: スイッチ側での設定-4
以下の設定を入れないとコンソール接続 WEB 接続が出来ない
enable password (secret）
line vty 0 4
password cisco
login

## Slide 8: PC での設定－１
WindowsPC の場合は スタート＞デバイスとプリンタ＞デバイスの追加
Switch(config)#hostname Bluetooth_SW
Hostnameが表示される
追加された状態

## Slide 9: PC での設定－２
追加されたBluetooth を選択＞接続方法＞アクセスポイント を選択
Bluetooth接続された状態

## Slide 10: Bluetooth 接続の確認
Bluetooth で PC とスイッチが接続後 PC のコマンド プロンプトで以下のとおりIP アドレスが取得されていることが分かる

## Slide 11: CLI で設定をしたい場合
Bluetooth０ に設定したIP アドレスでTelnet 接続
Bluetooth でコマンドが打てる

## Slide 12: GUI で設定したい場合
Bluetooth０ に設定したIP アドレスを ブラウザに入力
パスワード：enable password (secret）

## Slide 13: GUI アクセス画面