## Slide 1: [EN-2] 無線LAN、知って得する秋の情報アップデート
エンタープライズネットワーキング シニアプロダクトマネージャ
前原 朋実

## Slide 2: アジェンダ
なぜ802.11ac が必要なのか？
端末あたりのトラフィック量はともかく、端末数が増えるとどんな影響があるのか？
1Gbpsを超える11ac APだったら沢山端末をつないでよいのか？
802.11acのwave1とwave2の違いとは？
AP2700/3700とAP2800/3800の違い
コントローラの役目とは？
Autonomousの今後は？
WAP (スモールビジネス製品) 紹介
Catalyst 2960L 紹介

## Slide 3: なぜ802.11ac が必要なのか？

## Slide 4: デジタル化するビジネスがもたらす変化
Cisco 2016 Virtual Networking Index
10X
モバイルデバイス上の
トラフィック 増加
(2014 – 2019)1
より高い期待にこたえる ネットワークパフォーマンス
ビジネス需要の増加へ
高速対応
ダイナミックな環境変化への迅速な対応
より多くのデバイス, より多くのアプリケーション

## Slide 5: 無線LAN市場の急拡大と利用範囲の拡大
無線LANインフラがあって当たり前の時代から、拡張の段階へ
タブレット、スマートフォン、モバイルデバイス活用
フリーアドレス 場所に制約されない業務・コミュニケーション
IoT あらゆるものを通信
トライアル
業務スペース全無線LAN化
タブレット/スマートフォン
ノートPC
インフラ統合
高速、安定通信
電波管理
セキュリティの確保
新たな課題
カメラ/プリンタ/HT
高密度化
IoT
多数のセンサー対応
業務活用

## Slide 6: 端末あたりのトラフィック量はともかく、端末数が増えるとどんな影響があるのか？

## Slide 7: 無線LANのルール CSMA/CA
無線LANはCSMA/CA通信方式を利用
電波 (1チャネル/セル) 配下にいるホストは、信号 (波) が衝突しないよう、誰も通信していないのを確認してから通信を開始
誰かが通信している間は黙って待機
通信します
(待ちます)
(待ちます)
(待ちます)
(待ちます)
同時接続に見えても、
実は１端末づつ通信しています
(みんな、同じ)

## Slide 8: 1Gbpsを超える11ac APだったら沢山端末をつないでよいのか？ここがシスコ最大のメリット！

## Slide 9: ビデオ

## Slide 10: High Density Expericences (HDX) 高密度Wi-Fi対応自動最適化
Flexible Radio Assignment
Dual 5GHzなど自動でラジオの役割を変更し、
最適な電波を提供
2.4GHz. RADIO
5GHz. RADIO
5GHz.
5 / 2.4GHz. Serv./ Mon.
Optimized Roaming
最適なAPにクライアントを接続
Turbo Performance
より多くの端末を接続し、スループットを向上させるハードウェア構造
Zero Impact AVC
パフォーマンスに影響しない、ハードウェア処理のアプリケーション可視化と制御
Cisco CleanAir®
干渉源を検知、分類、回避
Cisco ClientLink 4.0
802.11ac端末だけではなく、既存端末もスループット向上
11a/g/n/ac w1&2全ての端末に対応
拡張性
拡張モジュール、スマートアンテナポート、USB ポート
Multi-Gigabit Uplinks
無線だけでなくアップリンクも5Gbps に対応
Gb+
Flex DFS
レーダ干渉を検知した場合に帯域幅を変更し、回避
HW処理
HW処理
HW処理
HW処理
HW処理
ハードウェア処理により、高速化とともに安定性を強化

## Slide 11: APの進化
5 GHz Radio
2.4 GHz Radio
AP3700
一般的なAP
5 GHz Radio
2.4 GHz Radio
1CPUに2.4GHz / 5 GHzがそれぞれ搭載された単純な構成
どちらかのラジオに端末が集中するともう片方にも影響が発生
2.4GHz / 5 GHzにそれぞれCPU/メモリを搭載
他のラジオの影響を受けず、多数の端末も処理が可能に
2.4GHz 専用をラジオを多目的に 使用可能に変更
2.4GHz利用低下と5GHzの利用拡大、5 GHzとのカバレッジの違いを包括
モバイル端末の増加
2.4GHzの
利用率の低下
AP3800
5 GHz Radio
XOR Radio
他社よりメモリは2～4倍、CPUは1.x倍のスペック

## Slide 12: Ciscoが考える、これからのWi-Fi基盤に求められる要件
ミッションクリティカルなアプリのコンスタントな利用をどこにいても実現
動きながらでも途切れない音声、ビデオ、コラボレーション
ユーザとIoTデバイスパフォーマンスの向上
全てのデバイスに「有線と同等」の接続性を提供
誰か、何か、いつ、どこ、どうやって、という情報を基にアクセス承認
全ネットワークのあらゆる箇所で状況詳細や適用するポリシーに基づいたアクセスリソース
働く環境の最適化
カンファレンスルーム、リソース、同僚の場所をすばやく表示

## Slide 13: 802.11acのwave1とwave2の違いとは？

## Slide 14: チャネルの有効活用 802.11ac Wave 2 チャネルボンディング （ 80-160MHZ - Wider Channels）
Wider Channels
Multi-User MIMO
20–40 MHz
80-160 MHz

## Slide 15: 同時接続を実現するMU-MIMO Multi-User, Multi-In, Multi-Out
デバイスがより早く接続・切断を行うことにより、より多くのデバイスへのサービスが可能に
Multi-User MIMO (MU-MIMO)
Single-User MIMO (SU-MIMO)

## Slide 16: 短時間に安定した通信でバッテリー保護 バッテリー保持
802.11ac のスピードが送受信の時間を短縮 = バッテリーライフの改善
データ
802.11ac
802.11n
0MB
890MB
2.1GB
3.26GB
4.68GB
4.68GB
0MB
432MB
1.08GB
1.64GB
2.13GB
2.76GB
25%
20%
15%
10%
5%
25%
20%
15%
10%
5%

## Slide 17: AP2700/3700とAP2800/3800の違い

## Slide 18: High Density Experiences (HDX) シスコのAPは端末が密集する環境にも対応しています
CleanAir
80MHz
ClientLink 3.0
802.11g/a/n/ac w1のあらゆる
端末のスループットを向上
ターボ
パフォーマンス
オプティマイズ
ローミング
フレキシブル DFS
自動最適化ネットワーク
ユーザーの利用環境に応じた最適化
AP2700
AP3700
New
フレキシブル ラジオ
アサイメント
2.4GHz⇔5GHｚを自動切換えし
最大規格値5.2Gbpsを実現
Update
CleanAir
160MHz
干渉源を自動で検知し
影響度まで自動で数値化
Update
ClientLink 4.0
802.11g/a/n/ac w1, 2のあらゆる
端末のスループットを向上
New
マルチ−ギガビット
アップリンク
既存ケーブルで
有線接続が最大5Gbps
New
ゼロインパクトAVC
アプリ見える化をHW処理で
通信に影響させない
ターボ
パフォーマンス
CPU, メモリを増強し
AP自身がボトルネックにならない
オプティマイズ
ローミング
スムーズな
ローミングをサポート
フレキシブル DFS
レーダー波の干渉を避けて
自動でチャネル幅を変更
自動最適化ネットワーク
ユーザーの利用環境に応じた最適化
AP2800
*将来対応
AP3800

## Slide 19: ラジオの自動切換え Flexible Radio Assignment (FRA)
5GHz
専用
2.4GHz
Serving
Wireless Security Monitor
5GHz
Serving
デフォルトの動作
2.4GHz と 5GHz の電波をクライアントへ提供
Dual 5GHz サポート, どちらのラジオも 5GHz を提供
5.2Gbps のスループット*
Wireless security monitoring (WSM)
2.4GHz と 5GHz をスキャン
5GHz の電波を提供
1
2
3
FRA
対応
(4x4:3) x2
*SU-MIMO 2340Mbps x2=4.68Gbps
MU-MIMO 867Mbps x3clients x2=5.2Gbps
チャネル数が少なく干渉しがちな2.4GHzラジオを自動化で有効活用

## Slide 20
同時に使えるCHは3つ。
周りの AP で十分電波がカバーされているので（Sensitivityと 比較）、役割を変更。
2.4GHz
FRA 設定
Enable/Disable
Sensitivity:High(90%)/Medium(95%)/Low(100%)
Interval: 1〜24hour
-65dBm 以上のRSSI（電波の強さ）を
判定として考慮します。

## Slide 21
5GHz
マイクロ
同時に使えるチャネルは19。
Dual Band Radio の役割を 2.4GHzから変更。
（5GHz か Monitor かは DCA で 計算し最適な チャネルがあるか）
DCA(Dynamic Channel Assignment）：自動チャネル調整機能

## Slide 22: Cisco Aironet 802.11ac Wave 2ポートフォリオ
Enterprise Class
Mission Critical
Best in Class
1850
4x4:3SS 80Mhz; 1.7 Gbps
Spectrum Analysis*
Internal or External antenna
Tx Beam Forming
2 GE Ports
USB 2.0
Centralized, FlexConnect and Mobility Express
2800
4x4:3SS 160 MHz; 5 Gbps
2.4, 5GHz or Dual 5GHz
2 GE Ports
Internal or External antenna
Smart Antenna Connector
Enhanced Location* (External Antenna)
CleanAir 160MHz
ClientLink 4.0
USB 2.0
Centralized, FlexConnect and Mobility Express
3800
4x4:3SS 160 MHz; 5 Gbps
2.4, 5GHz or Dual 5GHz
1 GE + 1 mGig (5G)
Internal or External antenna
Smart Antenna Connector
Enhanced Location* (External Antenna)
CleanAir 160 MHz
ClientLink 4.0
StadiumVision
USB 2.0
Modularity
Centralized, FlexConnect and Mobility Express
1810 Wall Plate
2x2:2SS 80 MHz; 867 Mbps
Tx Beam Forming
1 GE Port uplink
3 GE Local Ports, including 1 PoE out
Local ports 802.1x ready
Integrated BLE Gateway*
1830
3x3:2SS 80MHz; 867Mbps
Spectrum Analysis*
Internal antenna
Tx Beam Forming
1 GE Port
USB 2.0
Centralized, FlexConnect and Mobility Express
1810 Teleworker
2x2:2SS 80 MHz; 867 Mbps
3 GE Local Ports downlink, including 1 PoE out
One or Two Local Ports can be tunneled back to corporate
* Future availability
NEW
NEW
NEW

## Slide 23: コントローラの役目とは？

## Slide 24: 常時変化する無線LAN環境に対応 自動化 (Automation)
Cisco Wi-Fi
リーダーシップ
Cisco LAN
自律型
アクセスポイント
コントローラ
管理の
アクセスポイント
RRM
1, 2, 3
空間ストリーム 802.11n CleanAir
統合ポリシーとネットワーク管理
Stateful Switchover(SSO),
Application 見える化(AVC)
802.11ac Wave 2 & mGig
Connected Mobile Experiences
自動学習 RRM
自動防御 CleanAir
自動修復 SSO
自動最適化
HDX
1997
2012
2016
2005

## Slide 25: Cisco 5520/8540 ワイヤレスコントローラ
Cloud Connectors
Proactive and responsive visibility to maintain service-level
Self Defending
Network as a sensor and enforcer
Deployment Flexibility
1G/10G connectivity and scale upto 40G.
Investment Protection
Smart Licensing Support.
アクセスポイント | 6,000
クライアント | 64,000
モード | Centralized, FlexConnect, Mesh
フォームファクタ | 2 RU
IO インターフェイス | 4ポート 1G または 10GポートLAG
電源オプション | AC または DC
冗長性 | Dual Power supply and SSD with RAID
製品 Warranty | 3 年 (NEW)
アクセスポイント | 1,500
クライアント | 20,000
モード | Centralized, FlexConnect, Mesh
フォームファクタ | 1 RU
IO インターフェイス | 2 * 1G または 10G ポートLAG
電源オプション | AC, 冗長パワーサプライオプション
冗長性 | Solid State Drives
製品 Warranty | 3 年 (NEW)

## Slide 26: Stateful Switch Over (SSO) コントローラの冗長化
ペアとなるWLCは同一のIPアドレスを持ちActive/Standbyで動作
ペアになるWLC間で設定やAPおよびクライアントのステート情報を同期しているため切り替わってもクライアントのセッションを保持
切り替えは1秒以内
切替発生
専用リンクを利用して コンフィグレーションとAP、クライアントのステート
情報の同期を行う
Active
Standby
APからは1台のWLCにJoinしているように見えるので、
再Join Processは発生しない
アソシエートしているクライアントも接続が保持される

## Slide 27: Network as a Sensor(NaaS) NetFlowを利用したセキュリティ
NetFlowを利用した怪しい”ふるまい”を検知するソリューションです。
NetFlowコレクターにネットワーク上に流れるフローの情報を集めて、ビッグデータ解析することで、“怪しいふるまい“を検知し、アラームを出すことができます。
既知の脅威・外部からの攻撃だけでなく、内部感染や暗号データにも有効で、シグネチャを必要としません。（ふるまいを分析します。）
端末やサーバにソフトウェアをインストールすることは不要です。
※sFlowでは、全フローを解析出来るだけのデータを取得できません。
NetFlow
NetFlow
コレクター
NetFlowデータ
ビッグデータ
分析
アラーム
管理画面
メール通知

## Slide 28: APIC-EM PnP Application Auto-Discovery of Provisioning Template
ネットワーク
新ルータ
新スイッチ
新ワイヤレス AP
PnP アプリケーション
IT
シンプル
ワークフロー
ゼロタッチ
プロビジョニング
SDN
オープン
アーキテクチャ
利点
ゼロタッチ導入
導入時間の短縮
オンサイトエキスパート不要
セキュリティ向上
設定変更時のミス削減
APIC EM
AP Name, IPアドレスなど
AP個別の設定に利用可能
※CMEは8.4で対応

## Slide 29: CT5520/8540 パフォーマンス
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/8540-wireless-controller/miercom-report-wlcs-cisco-aruba.pdf
Miercom: Wireless Controller Comparative Performance

## Slide 30: コントローラポートフォリオ
価格
スケール（クライアント数と AP 数）
Mobility Express
25 AP
500 クライアント
日本語GUI
2504
75 AP
1,000 クライアント
CME バンドル対象
5520
1,500 AP
20,000 クライアント
フル機能搭載
AP/Client SSO
Smart Licensing
NaaS
Cisco ONEプロモーション
WLAN Express setup 対応
8540
6,000 AP
64,000 クライアント
フル機能搭載
AP/Client SSO
Smart Licensing
NaaS
Cisco ONEプロモーション
簡単！
バーチャルコントローラ
3,000 AP
32,000 クライアント
FlexConnect のみ
バンドルで お得に！
フル機能搭載
拡張が容易
フル機能搭載

## Slide 31: Autonomousの今後は？

## Slide 32: アーキテクチャ 今昔
各APが個別で管理するモデル
各APに個別設定が必要
チャネルや電波強度を手動で調整
不正アクセスポイント検出は不可
Mobility Express
Centralized/Flexconnect
Autonomous
物理コントローラなし
物理コントローラあり
APにコントローラを内蔵するモデル
他APはその仮想コントローラにJoin
集中管理型のメリットを享受
簡単・迅速に始められるのが特徴
APx700
APx800
OSコンバート可能
-K9C 型番
-K9 型番

## Slide 33: 【参考】型番と選択基準
アーキテクチャ | 型番 | 詳細
 | -K9 例）AIR-AP2802I-Q-K9 | 別途ワイヤレスコントローラが有る場合に 選択します。
 | -K9C 例）AIR-AP2802I-Q-K9C | ワイヤレスコントローラ機能を内蔵しています。全てK9Cモデルで統一します。
Mobility Express
Centralized/Flexconnect

## Slide 34: コントローラ不要のAPによる集中管理
Cisco Mobility Express Solution
Fast IT
投資保護
WLAN コントローラの機能がどこにあるかに関わらず、同一APのハードウェアを利用可能
従来のAPも管理可能
機能に妥協なし
Ciscoの大企業向けDNA を小規模導入へ適用
最適化されたWi-Fi 環境
分析ダッシュボード
Cisco拡張機能
最大 25 台のアクセス ポイントの管理
使用した 3 ステップ
Over-the-Air ワイヤレスネットワーク設定
ベスト プラクティスの適用
日本語GUI対応

## Slide 35: 推測ベースの作業から脱却
事前に設定されたベストプラクティス
業界のワイヤレスエキスパートとのパートナーシップによる展開
満たす
~80%
共通した利用ケース
20%
超える
27
推奨設定によりパフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を向上させる
カスタマイズ
その他のニーズを満たす利用ケース
時間とコストを削減
電波のエキスパートになる必要なし

## Slide 36: Mobility Express ソリューション 日本語対応
8.3
Provision | Monitor | Troubleshoot
PCでも
携帯でも

## Slide 37: Autonomous/Mobility Express サポート
 | Mobility Express Primary | Mobility Express Member | Autonomous
1700 867Mbps
200Clients/radio
3x3:2
内蔵アンテナのみ
2700 1.3Gbps
200Clients/radio
3x4:3
高密度端末環境対応
3700 1.3Gbps
200Clients/radio
3x4:3
高密度端末環境対応
2800 5.2Gbps
200Clients/radio
(4x4:3:3) x2
160MHz
1GEthx2
高密度端末環境対応
3800 5.2Gbps
200Clients/radio
(4x4:3:3) x2
160MHz幅
mGig
高密度端末環境対応
1850
1.7Gbps
200clients/radio
4x4:4:3
1GEthx2
1830
867Mbps
200clients/radio
3x3:2:2
1GEthx1
内蔵アンテナのみ

## Slide 38: あらゆる規模の組織に対応可能なソリューション
迅速に設定でき、管理も簡単
アクセス ポイント、仮想化コントローラ
高ユーザ密度、カスタマイズされた使用例
アクセス ポイント、コントローラ アプライアンス、ポリシーとライフサイクルの一元管理
Mobility Express
500 クライアントから
Centralized/FlexConnect
64,000 クライアントまで
アクセス ポイント
パブリック クラウド
ルータ
スイッチ
アプライアンス
組織の成長に合わせて拡大
業務や予算に合った、 場所を問わないワイヤレス管理
仮想化ワイヤレス管理
OSコンバート可能
3ステップ初期設定＆ベストプラクティス(シスコ推奨設定)自動投入

## Slide 39: WAP スモールビジネス製品ご紹介

## Slide 40
WAPアクセスポイント一覧
機能
価格
スループット、アンテナ数は 5GHz を記載。
4x4:4:4などの表記について
送信アンテナx受信アンテナ:SU-MIMOのストリーム数:MU-MIMOのストリーム数
WAP150-JP
2x 2:2 MIMO
802.11ac
エントリーモデル
シングルポイントセットアップ
WAP361-JP
2x 2:2 MIMO
802.11ac
Over 1Gbps
特定用途向けモデル
壁設置
シングルポイントセットアップ
GE x 4port
WAP571-JP
3x 3:3 MIMO
802.11ac
Over 1Gbps
アドバンスドモデル
シングルポイントセットアップ
スペクトラム分析
WAP131-JP
600Mbps
802.11n
価格重視の
スタンドアロンモデル
縦置き
802.11ac
Aironet

## Slide 41: スモールビジネスWAP製品仕様一覧
 | WAP131 | WAP150 | WAP361 | WAP571
製品イメージ |  |  |  | 
ターゲット市場 | 50名以下の企業 | 100名以下の企業 | ホテル/集合住宅 | 100名以下の企業
対応規格 | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac wave 1 | 802.11a/b/g/n/ac wave 1 | 802.11a/b/g/n/ac wave 1
ラジオ | Dual (2.4GHz & 5GHz) | Dual (2.4GHz & 5GHz) | Dual (2.4GHz & 5GHz) | Dual (2.4GHz & 5GHz)
ポート | 1 x GE | 1 x GE | 5 x GE (1PD+1PSE) | 2 x GE w/Static LAG
DC Power Support | 12V1A付属 | 12V1.25A付属 | 48V1.25A 別売 | PoE+, 802.3at
PoE | ○ | ○ | ○ | ○
MIMO デザイン | 2x2:2 | 2x2:2 | 2x2:2 | 3x3:3
MBSSID数 | 4 /ラジオ | 4 /ラジオ | 8 /ラジオ | 16 /ラジオ
Band Steering | ○ | ○ | ○ | ○
キャプティブポータル | 将来対応 | ○ | ○ | ○
シングルポイントセットアップ | × | ○ | ○ | ○
ロードバランス | × | ○ | ○ | ○
チャネル管理 | ○ | ○ | ○ | ○
チャネル/クライアントアイソレーション | ○ | ○ | ○ | ○
VLAN | 5 | 5 | 9 | 17
IPv6, QoS,ウェブUI,SNMP | ○ | ○ | ○ | ○
設置方法 | 縦置き | 天井、壁 | 壁(ジャンクションボックス) | 天井、壁
サイズ | 170 x 170 x 35.9 mm | 135 x 135 x 38 mm | 165 x 110 x 45.75 mm | 230 x 230 x 40 mm
重量 | 0.40kg | 0.35kg | 0.48kg | 0.778kg
日本語GUI対応

## Slide 42: シングルポイントセットアップ
コントローラ不要
複数APの構築と設定を簡素化
同一サブネット内のAP間で動的にワイヤレス設定情報をシェア
WLANを単一の視点から有効化
全てのアクセスポイントが以下をシェア:
ワイヤレスネットワークID (SSID)
セキュリティ機能
ユーザ名とパスワード
トラフィック (QoS) プライオリティ
ラジオ設定
コーディネートローミング
キャプティブポータル (モデル限定)

## Slide 43: FindIT
Small Product用設定、運用管理ツール
Cisco.com から無償でダウンロード可能
WAP150 の IP アドレスが不明な場合や変更があった場合でもFindITからアクセス可能
対応機器の最新のファームウェアの通知/ ダウンロードなど、運用管理をサポートする機能があります
ブラウザからアクセス
Cisco.comからダウンロード

## Slide 44: Cisco Start ワイヤレスかんたんセットアップガイド
Cisco StartシリーズであるWAP131, 150, 571の箱に同梱しています。

## Slide 45: 製品販売スキーム
シスコ認定
ディストリビュータ
ビジネス パートナー
エンド
ユーザ
製品はシスコ認定ディストリビュータのよりご購入いただけます。

## Slide 46: サポートスキーム
ご購入前のお問い合わせ
Cisco SBSC
(専用サポートセンター)
シスコ認定
ディストリビュータ
ビジネス
パートナー
製品の特徴や機能に
関するお問い合わせ
購入価格や納期に関するお問い合わせや
案件に特化した構成作成等にはお答えできません。
エンド
ユーザ
保証/有償サポート
Cisco SBSC
(専用サポートセンター)
保証/有償サポート
エンド
ユーザ
初期不良の場合は、販売店にお問い合わせください。
エンドユーザ様の代理でパートナー様がコールされる場合も対応可能です。
国外で購入された製品のサポートをお受けすることはできません。

## Slide 47: シスコ スモール ビジネス製品専用サポートセンター SBSC（Small Business Support Center)
受付時間： 平日9-18時
電話とメールによるサポート
  カスタマー 0120-916-326（フリーダイヤル）
  パートナー 0120-916-029 （フリーダイヤル）
エンドユーザ様向けサービス
  保証/有償サポート基づくテクニカルサポート
  保証/有償サポートに基づくパーツ交換の手配
パートナー様向けサービス
  販売前の製品や機能に関するお問い合わせ
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/sb300/support.html
スモール ビジネス サポート センター（SBSC）の連絡先
サービス内容：
  シスコ スモールビジネス 製品の仕様などに関する一般的なお問い合せ
  インストールと設定に関する お問い合わせ
  保証期間中の動作不良に伴う交換パーツ配送（初期不良の場合は、販売店にお問い合わせください
  サポート契約に基づくハードウェア/ソフトウェア障害のお問い合せ

## Slide 48: シスコ スモール ビジネス製品の保証
製品 | 保証期間
アンマネージド スイッチ | 制限付きライフタイム （電源は1年間、それ以外はライフタイム）
スマート スイッチ | 制限付きライフタイム （電源は1年間、それ以外はライフタイム）
マネージド スイッチ | 制限付きライフタイム （電源とファンを含む）
ワイヤレス | 制限付きライフタイム （電源は1年間、それ以外はライフタイム）
電話・メールによるテクニカルサポート（1年間）
交換パーツ配送
バグ修正、アップデートソフトの提供
「制限付き」の定義：
アンマネージド スイッチ、スマート スイッチ、ルータ、ワイヤレス アクセスポイントの電源の保証期間が購入されてから 1 年間
製造販売が中止された場合は、保証期間を販売終了日から 5 年間

## Slide 49: 無償保証と有償サポート
 | 製品保証（無償） | 有償保守サポート
サービス開始日 | 製品ご購入日* | サービスご購入日
ハードウェア障害時の交換パーツ配送 | センドバック** | 平日9～17時受付、翌営業日先出し（ベストエフォート）
パーツ返却の配送費 | お客様ご負担 | シスコ負担
バグ修正ソフトウェアの提供 | ○*** | ○***
ソフトウェア アップデートの提供 | ‐ | ○***
SBSCによるテクニカルサポート | 1年間 | 契約期間（1年単位）
電話サポート時間 | 平日9時～18時 （9 x 5、シスコ指定休日を除く） | 
* 製品のご購入日が明記された書類が必要です
** Cisco Small Business 300シリーズ マネージドスイッチは平日9～17時受付、翌営業美先出し交換パーツ配送（ベストエフォート）
*** Cisco Small Business 110シリーズ アンマネージドスイッチは非対応
Notes: 49

## Slide 50: Catalyst 2960Lご紹介

## Slide 51: Catalyst 2960L シリーズ エントリーレベル Catalyst GE スイッチ
PoE+ 対応
ファンレス+マグネット
IOS
802.11ac wave 1, 2 AP の電源供給および配線集約スイッチとしてご利用ください
日本の要求にコミット & リーズナブルな価格設定

## Slide 52: まとめ

## Slide 53: まとめ
端末の802.11ac化だけでなく、ワイヤレスに対応するデバイスがさらに増えることが予想されます。
その中で、HDX、特にFRA (Flexible Radio Assignment) は安定した高速通信を支える重要な機能です。
APが個別の通信の質を高める一方、コントローラはシステム全体を見通し環境が最適化されるよう自動調整を常時行います。
Appliance-less の MobilityExpress にもその自動調整機能が引き継がれ、加えて容易な導入をサポートします。
リーズナブルな価格帯製品として、WAPやCat2960Lもご用意しております。